Minimisation de l'énergie dans les machines à voilures tournantes

François MARCEL marcelf@wanadoo.fr

Jacques BOYER boyer-j@wanadoo.fr

Pierre HERMET pihermet@club-internet.fr

Raymond DAUPHIN Raymond.dauphin@fr.thalesgroup.com

| Journées Micro-Drones |  |  | 18-20 Septembre 2002 |
| --- | --- | --- | --- |

Minimisation de l'énergie dans les machines à voilures tournantes

!!! Pour voler longtemps, il n’y a pas de petits gains, tout est important !!!

Le but : démontrer la capacité de durée de vol des hélicoptères électriques

La démarche :

- expérimentation au moyen d'un banc d'essai de rotor

- modélisation de la machine : rotor et chaîne énergétique

- conception et construction d’un prototype

- démonstration par une tentative d’un record mondial => homologation FAI (29 juin 2001 => 1h 6mn 56s)

Le contenu est très vaste et revient à faire l'inventaire des gains énergétiques potentiels :

- choix de la configuration des voilures tournantes

- l'aérodynamique du rotor

- la masse et la rigidité

- la chaîne de transmission mécanique

- la chaîne électrique

- le comportement en vol

#### ANNEXE

- notre record

- nos travaux en cours

# Choix de la configuration des voilures tournantes

Rendement énergétique dépendant de la configuration => comparaison

| Critères de comparaison FAI* => surface identique (3m2 catégorie F3/F5, masse 5kg) et projections verticales |
| --- |
| mono rotor (le rotor d’anticouple n’est pas pris en compte sauf si son plan est incliné) => D | bi rotors tandem ou côte à côte (s’il y a recouvrement, la surface commune n’est comptée qu’une fois)=>D/racine2 | bi rotors coaxial (une seule surface si l’espacement est inférieur à un rayon rotor) => D |
| Les configurations multi rotors (nx2) ne sont pas prises en compte |

*FAI : Fédération Aéronautique Internationale

Choix de la configuration des voilures tournantes

Unité pratique de comparaison => la Puissance spécifique [1] en W/kg

| Attention : la puissance spécifique dépend fortement de la charge au disque => la comparaison ne s’applique qu’à des modèles directement concurrents => dimensions et masses très voisines | Exemple : machines limitées à 5kg Mono rotor type F3 => 80 à 120W/kg HBE_E (notre record) F5 => 42W/kg (on peut faire mieux…) |
| --- | --- |

| articulé <= Choix du type de rotor [2] => rigide |
| --- |
| Impact important sur la stabilité => déphasage / effet gyroscopique |
| Rotor articulé [3] | Rotor rigide (semi rigide) |
| Optimisation aérodynamique favorable => grand allongement Contraintes mécaniques tolérables sans excès de masse | Contraintes mécaniques très défavorables : => excès de masse => aérodynamique défavorables (profils épais) |
| Applicable à tout type de configurations sauf aux rotors coaxiaux rapprochés | Réservé à des rotors coaxiaux rapprochés |

[1] (puissance absorbée par le rotor / masse soulevée) à ne pas confondre avec la puissance embarquée => (puissance moteur / masse machine)

[2] non carénés

[3] libre en battement vertical et horizontal

Choix de la configuration des voilures tournantes

Configurations Tandem <= choix énergétique difficile => coaxial

| CONFIGURATION ROTOR | MONO |  | TANDEM / COTE A COTE |  | COAXIAL [2] |  | Hybrides |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de rotors | 1 |  | 2 |  | 2 |  | nx2 |  |
| Pertes aérodynamiques | Rotor de référence D [1] Pertes anticouple | 0% 15% | Pertes par effet d’échelle (D/ √2) Pertes par recouvrement | 2% 2% | Pertes pour rotor semi rigides | 4% | Pertes par effet d’échelle (importantes) |  |
| Pertes mécaniques | vers l’anticouple | 2% | de liaison inter rotor | 4% | de liaison inter rotor | 4% |  |  |
| Pertes totales |  | 17% |  | 8% |  | 8% |  |  |
| Masse | Masse de référence | 0% | 2 x plus de pales mais plus légères. Pénalité châssis / transmission | qq% | Gain de masse sur châssis / transmission Pénalité de carénage | qq% ??% |  |  |

[1] D : diamètre du rotor, la comparaison entre les configurations se fait à surface identique

[2] Coaxial : configuration assimilable à un mono rotor dont le nombre de pales est double => rotors proches (de l’ordre de la corde). Contrarotativité plutôt un avantage => pas d’entraînement de la veine d’air

=> Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la configuration coaxiale n’est pas un cas particulier des rotors à recouvrement : le coaxial permet d’obtenir une veine d’air strictement commune pour les 2 rotors alors que les recouvrements de rotors produisent des accélérations locales tourbillonnantes, siège de pertes

aérodynamique du rotor

Performances de translation <= Choix contradictoire => performances de stationnaire

- Optimiser la sustentation conduit à uniformiser et minimiser la vitesse du vent de Froude (moins l’air se dérobe sous le rotor, plus il est efficace)

- Choix d’un profil de stationnaire :

    - adaptés aux faibles nombre de Reynolds (plage 20000 à 100000)

    - avantage au plus grand rapport Cz/Cx [1]

- Conséquence : profils très cambrés (inconvénient : moment piqueur mais compensable) si possible à cambrure reculée (pour minimiser le moment piqueur)

- L’exploitation du profil est au moins aussi importante sinon plus que le choix du profil lui-même. Mais attention, entre un profil à finesse de 30 et un autre de 60, le gain énergétique ne sera que de l’ordre de 15% à 20% après optimisation de chaque solution

### Pour les petits modèles : le nombre de Reynolds devient un paramètre essentiel

### => Comment trouver des experts de ce domaine (Reynolds<100.000) ???

[1] pour une valeur élevée de Cz (autrement dit un profil pour lequel la finesse est maximale pour un Cz de 0,5 n’est pas très intéressant pour la performance de stationnaire)

### aérodynamique du rotor

Diamètre & surface fixé Paramètres essentiels => nombre de pales, vitesse de rotation, corde

| OPTIMISATION Choix hiérarchisés | Conséquences favorables | Conséquences défavorables |
| --- | --- | --- |
| Faible vitesse de rotation [1] | Gain en puissance spécifique | Faible nombre de Reynolds | Plus de pales ou grandes cordes |
| Faible charge au disque [2] |  |  |  |
| Faible charge à la pale |  |  |  |
| Grand allongement (petite corde) | Bonne efficacité | Faible nombre de Reynolds [3] |
| Vrillage linéaire | Gain de l’ordre de 5% | aucune |
| Triangulation [4] | Gain de l’ordre de 2% | aucune |
| Bords marginaux | Efficacité à démontrer (empirisme) |  |
| Carénage des rotors | Gain énergétique de l’ordre de 10% | Pénalité de masse à évaluer |

[1] Fort couple à transmettre, spectre vibratoire trop bas (rapports aux gyros)

[2] Sensibilité aux turbulences

[3] Flexibilité longitudinale ne favorisant pas la tenue des pales en statique (passage au dessus du châssis, anticouple)

[4] Forme en plan : de préférence un rectangle prolongé par un trapèze

aérodynamique du rotor

Expérimenter => Banc de mesure

### Mesures aérodynamiques au banc constitué :

- d’un poste de conduite (PC plus boîtier d’interface avec le banc d’entraînement)

- d’un banc électromécanique d’entraînement de rotor

### Paramètres :

- asservissement de la vitesse de rotation [1]  avec séquence de démarrage automatique

- commande de l’angle de pas, commande du moteur

- mesure [2]  de la vitesse de rotation, du couple, de la poussée, du courant et de la tension moteur

- paramétrage des paramètres internes du banc

Logiciel d’application spécialement développé :

- Séquencement des mesures préenregistrable

- Relevé automatique des courbes de couple et poussées en fonction de la vitesse de rotation (8 points[2]).

- Exploitation des résultats sur Excel

[1] la précision des mesures dépend de la qualité de l’asservissement

[2] le nombre d’échantillons prélevés pour chaque point de mesure est paramétrable

aérodynamique du rotor

aérodynamique du rotor

Modéliser le rotor => indispensable pour l’optimisation

3 domaines de modélisation* :

- caractérisation du profil utilisé via une soufflerie numérique (JavaFoil de Martin Epperle)

- modélisation du rotor (pales articulées libres ou avec moment de rappel) :

    - calcul aérodynamique (couple et poussée en fonction des paramètres fixés par l’utilisateur[1])

    - calcul mécanique (recul de pale, conicité, déformée de la pale longitudinale et transversale[2])

- modélisation de la chaîne énergétique

[1] le calcul mécanique (torsion résiduelle) est pris en compte dans le calcul aérodynamique

[2] déformée transversale : torsion résultante du moment (piqueur) du profil et du moment (cabreur) produit par la force centrifuge sous l’effet de la conicité

Outils d’optimisation : valeur cible et solveur

Vérification

La modélisation et les mesures expérimentales ont fait l’objet de comparaisons systématiques. Les écarts sont de l’ordre de quelques %

Connaissant la capacité des batteries et les pertes de la chaîne énergétique, les dispersions sur les durées de vol prédites ont été aussi de quelques %

*utiliser notre modèle PH72, nous consulter (ci après : aperçu partiel des entrées/sorties du tableur)

aérodynamique du rotor (Modélisation du rotor)

LA MASSE et LA RIGIDITE

La performance => directement liée aux gains de masse => cela ne doit pas se faire au détriment de la rigidité

#### Les structures

#### Le châssis

Le châssis doit assurer une rigidité suffisante et ne pas entrer en résonance. Selon la conception, les gains de masse peuvent être important. Privilégier les structures périmétriques : valable aussi bien pour le châssis que pour chaque pièce individuellement

| Birotor en tandem : Le châssis, linéaire, lie rigidement les deux rotors structures tubulaires (bi-tubes) : simplicité, manque de rigidité, relativement lourd (masse 350gr) structure en treillis (3G : tubes et jonc carbone), rigidité «absolue» au niveau des nœuds (masse 90gr !) | Birotor coaxial : Une excellente solution pour minimiser la masse par la concentration des composants : châssis et arbres de transmission presque inexistants. Les problèmes de rigidité sont plus simples à résoudre. |
| --- | --- |

L’atterrisseur qui concerne tout type de machine est un point critique de conception :

- joue le rôle essentiel d’interface amortissante

- doit donner confiance au pilote (stabilité au sol, capacité à amortir, à glisser et si possible déraper latéralement) et éviter les mises en résonances. C’est une pénalité de masse à minimiser

#### Les pales doivent être à grande rigidité en torsion en raison du moment piqueur et des risques de flutter favorisés par des profils minces. Tissus carbone (ou mieux carbone/kevlar) replié en périmétrie contre intrados/extrados, fibres à 45° (pas de demi coquilles). Le remplissage doit être le plus incompressible possible (époxy par exemple).

LA MASSE  (Les structures)

LA MASSE

#### Les matériaux

Les matériaux contribuent au gain de masse, leur rôle est essentiel => savoir faire

- Tubes et joncs carbone (incontournables => les châssis, atterrisseurs, arbres de transmission, etc…)

- Plaques carbone pour les fonctions à ressort (suspension des porte-pales, atterrisseurs, etc…) et supports divers

- Tissus carbone ou mieux hybride carbone/kevlar (délicat à couper) pour les pales (fibres à 45°)

- L’aluminium (duralumin : aluminium+cuivre => série 2000) est le métal le plus intéressant pour les pièces  usinées de liaison complexes, les moyeux, les manchonnages, etc…

AU4G (2017A) le plus courant, ou mieux :

AU4G1 (2024) qualité aéronautique

### AU2GN (2618A) qualité aéronautique voir www.lesnonferreux.com/index.html

- La visserie aluminium (sans problème sur une machine électrique) permet des gains très appréciables

- La visserie nylon (densité 1,15) n’est pas à écarter pour des cas très particuliers (articulation de pieds de pale : gros diamètre à faible densité). Avantage : visserie autofreinée

Les plastiques divers : très décevants en terme de rapport masse/rigidité (à éviter le plus possible surtout pour des pièces usinées et non moulées)

- LA MASSE  (Exemple de budget des masses)

Masse totale = 4450gr

la chaîne de transmission mécanique

Les moteurs tournent vite => les réducteurs sont incontournables

| Types de réducteurs | Réducteurs à engrenages | Réducteur épicyloïdaux | Réducteurs à courroies synchrones |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertes | très faibles | faibles |
| Sens entrée/sortie | inverse | direct |
| Rapport de réduction | importants | Très important | moyen |
| Changement de direction | Couples coniques | non | Vrillage nécessite un écartement important pertes importantes |
| Compacité | bonne | Très bonne | bonne |
| Entrée/sortie très écartées | Oui : arbre multipalier Avantage : faible perte Inconvénient : masse | Non : entrée/sortie coaxiale | Oui : courroie surdimensionnée Avantage : masse Inconvénient : pertes, battements |

Réducteurs à engrenages => couples plastique/plastique ou plastique/métal en carter ouvert (autolubrification)  => couples transmis peuvent être très supérieurs à ceux indiqués dans les catalogues

Réducteurs à courroies => compromis souplesse de courroie / tension de courroie difficile à trouver

=> tendeur obligatoire lorsque le rapport de réduction est important et l’écartement entré/sortie est faible

la chaîne ELECTRique

#### Les sources d'énergie

Problème majeur => la résistance interne => dissipation dans la batterie

| Types de batteries | NiCd | NiMh | Li_Ion |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport poids/capacité | Moyen (1) | Bon (1,3) | Excellent (>3) |
| Courant utilisable* maximum / temps | 4C/15mn | 3C/20mn | 2C/30mn |
| Autodécharge | moyenne | forte | négligeable |
| Utilisation | charger sur le terrain charge très rapide | charger sur le terrain charge rapide | charger un mois avant !!! charge lente |

*Courant utilisable => courant ne produisant pas des pertes excessives et permettant des vols d’assez longue durée. Courant à déterminer en fonction des exigences d’un cahier des charges.

=> C est la valeur de la capacité en Ah : 1C est le courant de décharge en 1 heure

=>considérer la chute de tension dans la résistance interne en plus de la tension nominale nécessaire au régime moteur

=> pour notre record on utilisait du Li_Ion entre 0,8C et 0,9C

Si le courant utilisable n’est pas suffisant :

- doubler la capacité (mise en parallèle) => masse++

- augmenter le nombre d’éléments et choisir un moteur compatible en tension => masse++

# la chaîne ELECTRique

Les moteurs

Les moteurs sans balais (brushless) => un « must »

|  | Moteurs à balais | Moteurs sans balais (brushless) |
| --- | --- | --- |
| Rendement / dissipation | 70% / importante | 90% / faible |
| Plage courant / tension | moyenne | supérieure |
| Compacité / masse | moyenne | très avantageuse |
| Entretien | à surveiller | aucun / grande fiabilité |
| Particularité |  | nouveaux moteurs sans capteurs de position rotor |

### La modélisation des « brushless » est simple à partir des paramètres : constante de vitesse (kV), courant de repos (Io), résistance interne (Ri)

=> Il est possible de réaliser des moteurs brushless à faible vitesse de rotation et fort couple (consulter : www.aerodesign.de/peter/) en adoptant une différence de une unité de nombre de pôles entre rotor et stator et un grand diamètre. Problème : nécessité de fabriquer des tôles spéciales…

=>Sujet de réflexion : peut on concevoir de tels moteurs pour application directe sans réducteurs sur des rotors coaxiaux : le rotor (aimants), extérieur, servant directement de tête rotor (à vitesse de rotation relativement élevée, de l’ordre de 2000t/mn) et stator au centre

# la chaîne ELECTRique

Les variateurs

|  | Pour moteurs à balais | Pour moteurs brushless |
| --- | --- | --- |
| Concept | simple | complexe |
| Masse | légers | pénalisé par les étages de puissance |
| Perte / Echauffement | Faible (qq%, 2%) |
| Fonctions annexes | Alimentation équipement radio : BEC (variateurs basse tension) Commande par couplage opto (pas de BEC) (variateurs haute tension) Séquenceur de démarrage pour les brushless |

Préférer les couples moteurs / variateurs du même constructeur. De telles motorisations peuvent avoir des pertes importantes lorsque la commande n’est pas poussée à son maximum

=> Il serait intéressant de disposer de variateurs effectuant un asservissement de la vitesse de rotation en rapport avec la tension basse de la batterie (paramétrable)

LE COMPORTEMENT EN VOL

Optimisation énergétique et stabilité

| Antinomies |
| --- |
| Pales ultra légères (rotor à très faible constante de temps) <= | => stabilité et de résistance aux turbulences |
| Très faible charge au disque <= | => Résistance aux turbulences |

### Le compromis : travailler encore plus l’allègement des pales et les plomber à leur extrémités

La sensibilité du système aux turbulences devient de plus en plus incompatible avec les réflexes d’un bon pilote à mesure que l’échelle du modèle diminue

Un système d’asservissement 3 axes devient indispensable :

- stabilisation d’assiette asservie en vitesse

- stabilisation d’assiette asservie en position

Vol dynamique et stationnaire

Le vol stationnaire est relativement gourmand en énergie (recyclage du vent de Froude)

Une réduction significative peut être obtenue en louvoyant continuellement par glissades latérales mais c’est un mode de pilotage à haute concentration et non sans risques… Pourtant l’énergie cinétique de la machine en translation réduit l’effet déstabilisant des turbulences.

La réduction de masse entraîne un effet « planeur » considérable en translation et un effet « fusée » également  considérable en stationnaire (effet renforcé par la présence d’un couple instantané avec les motorisations électriques).

ANNEXE		NOTRE RECORD (29 juin 2001 => 1h 6mn 56s)

ANNEXE		NOS TRAVAUX EN COURS

- Modélisation théorique relative à la stabilité, à la sensibilité aux turbulences et aux commandes (PH)

    - Cas des rotors à poussée vectorielle

    - Cas des rotors rigides

- Analyse vibratoire des corps en rotation (RD)

- Développement d’un ordinateur de bord (RD)

- Etude de carburants à fort pci (JB)

- Réalisation de pales et de têtes rotor à articulations élastiques (FM)