| SERVO MECANISME | Date de l'essai: 10/03/02 | Auteur: R. Dauphin |
| --- | --- | --- |
|  | Marque: | Modèle: | Pignonage: | Caractéristiques: |
| Dimensions:HxLxE 40x39x19 | Graupner | C507 | Plastique Blanc | Servo éco standard |
| Masse: 45gr | fixation: 4 silenblocs | Roulements? oui 1 ajouté | pot indirect? Oui | Fixation Palonnier: crantage graupner |

Mesures

| Répétition commande | To neutre [ms]: | Course [ms] | Course [°] | Tension batterie pour l'essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 1,5 | +/- 0,5 | +/- 50° | 5v |

| Mesure vitesse @ delta T= 500µs | Mesure vitesse @ delta T= 100µs | Mesure bande passante @ delta T= 50µs* |
| --- | --- | --- |
| Angle: 50° | Pot:0,5v | Angle: 10° | Pot: 0,1v | Angle: 3.5°* | Pot: 50mv |
|  |  | Déphasage = 90° * il faut tenir compte de la bande morte de 13µs qui ampute cette variation. |

Amplificateur *

| Bande Morte: | Pulse Mini: | delta Ts @ +/-50% | delta Ts @ +/-90% | Montage: | R Moteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13µs | 2ms | +/- 43µs | +/- 103,5µs | CI : M51660L Cs=0,47µ Rs=51k Rdb=390 | 7.2 ohms |
| commentaires: | Bonne linéarité du créneau de sortie. doublement lorsque l'on atteind 100% (réaction due à la correction tachy au moment du pulse d'entrée ou des imperfections du CI) |

Précision statique et dynamique:

| Essais sous 5v | Variation du neutre sous charge: (jeu) | Retour au neutre sous charge:, | Consommation sous charge |
| --- | --- | --- | --- |
| Couple de charge: | Sens:+ | Sens: - | crète à crète | A vide: 4 mA |
| Retour au neutre à vide: |  |  | +/ - 0.8° | 50 mA | 50 mA |
| 1: 25 mNm | +0.5° | -0.3° | +/ - 0.8° | 90mA | 30mA |
| 2: 50 mNm | +1° | -0.5° | +/ - 0.8° | 140mA | 25mA |
| 3: 100mNm | +2° | -1° | +/ - 1° | 180mA | 70mA |
| 4: 200mNm | +4 | -2.5° | +/ - 1° | 320mA | 190mA |
| 5: 250mNm |  |  | limite blocage | 410mA | 250mA |
| Blocage: 300 mNm |  |  |  | 600mA |

| Appréciation générale: | Jeu très faible, souplesse limitée due aux pignons plastiques. Fonctionnement doux, mais marqué par la granularité des pulses de 2ms. Excellent servo pour le prix ( 15 euro). |
| --- | --- |

Notes:   couples	25 mNm = 255gf.cm

50 mNm = 510gf.cm

100 mNm = 1.02kgf.cm

200 mNm = 2.04gf.cm

# Footnotes

: la mesure se fait sur le curseur du potentiomètre de recopie.

: le moteur est déconnecté pour ces mesures.

Le servo est au repos, on lui applique des charges, et l'on note les variations de cette position

le servo est écarté de sa position de repos de > 20°, puis revient à celle-ci.

On ne tient pas compte de la dérive indiquée dans les colonnes ci contre.

La mesure est faite lors d'un balayage sinus à 0.2Hz et de 200µs crète à crète (env. 20°càc).

La charge s'applique par un couple avec levier (poulie) de 50mm de rayon.

# Text boxes

240ms

75 ms

6,5 Hz